## Slide 1: Skenery
Peter Munka

## Slide 2: Skener
Je zariadenie ,ktoré slúži na snímanie predlohy do PC ,prevádza originálnu podobu na digitálnu
Pracuje na princípe digitalizácie odtieňov farby na predlohe prechádzajúcej pod snímačom

## Slide 3: Druhy skenerov
Ručné
snímacím prvkom sa ručne
pohybuje po snímanej ploche

## Slide 4
Plošné
predloha sa kladie na plochu,
obvykle na sklenenú platňu

## Slide 5
Bubnové
predloha sa sníma do
skleneného valca

## Slide 6
Fotografický
predloha sa sníma podobne
ako fotoaparátom ,odfotografuje
sa

## Slide 7
Bezkontaktné (laserové)
sníma len modulované svetlo
odrazené od predvoľby

## Slide 8: Typy
Viacprúdový
farby sa snímajú zvlášť a môže dôjsť k nesprávnemu poskladaniu obrazu
Jedno prúdový
snímajú sa všetky farby naraz
Farebný
umožňuje snímať v sivých ale aj vo farebných odtieňoch
Čiernobiely
umožňuje snímať iba v sivých odtieňoch

## Slide 9: Parametre skenerov
Farebná hĺbka
udáva ako presný je prevod farieb pri digitalizácii
Denzita (optická hustota)
udáva koľko krát je svetlo zoslabené pre prechode
pedlohou
Rozlíšenie skeneru
udáva sa v DPI(Dot Per Inch) určuje ako podrobne je skener daný obraz dokáže snímať

## Slide 10: Pripojenie skenerov
Paralelný port
Sériový port
USB
FireWire
SCSI

## Slide 11: Princíp skenerov
Skenovaná predvoľba sa osvetlí vhodným zdrojom svetla, odrazené svetlo sa zachytí svetlo citlivými prvkami, ktoré ho zmenia na el. signál, tento signál je následne prevedený na digitálne hodnoty ďalej spracúvane v PC

## Slide 12: Režimy snímania
Polotóny
obrázky sa skladajú z čiernych bodov v jemnom rasti (technika novín)
Čiarová grafika
zaznamenáva sa iba biela a čierna farba , uplatňuje sa pri snímaní textu alebo čiarovej grafiky

## Slide 13: Technológie pri skenovaní
CCD technológia (Charge Coupled Device) Predloha je osvetľovaná pomocou žiarivky so studeným svetlom, ktoré sa odráža od predlohy a cez zrkadlá a filtre základných farieb (červená, zelená, modrá) dopadá na vlastný snímač CCD,filtre je nutné použiť preto, že snímač meria intenzitu dopadajúceho svetla, nie jeho farbu
CIS technológia (Contact Image Senzor) Pre osvetľovanie používa miniatúrne LED diódy, v základných farbách , optická sústava je tu minimálna skenery postavené na tejto báze môžu byť dosť nízke.